## Slide 1
SoIC 鍵合品質風險預測
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
01
有限檢查容量下的缺陷涵蓋率
20% 檢查量，涵蓋 72.5% 測試缺陷
3DAS Process Engineer 技術專題說明
嘉義受訓與 AZ 工作情境
Notes: 本專題以鍵合加工的模擬資料建立缺陷風險排序模型，研究在檢查容量有限的情況下，如何優先檢查較可能有缺陷的紀錄，並用可追溯的評估與模型解釋提出工程調查方向。
這份研究尚未使用真實製程資料，所有結果都限定在目前模擬資料與分析設定。
來源：README.zh-TW.md，results/final_evaluation.csv，職務內容依提供的職缺文字。

## Slide 2
工程問題與決策時點
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
02
加工後、品質檢查前，使用已取得的製程摘要
整批紀錄依風險排序，固定選取前 20%
以品質標籤評估清單，觀察缺陷涵蓋率與檢查命中率
現場品質規則與負責人，決定後續處置
Notes: 問題定義為加工後、品質檢查前的檢查優先排序，因為平均溫度與加工時間等摘要需要在該步驟完成後才可取得。
假設某批紀錄只能檢查百分之二十，模型用可用參數產生分數，整批排序後選取高分紀錄，再以品質標籤評估涵蓋率。
百分之二十只是容量示範，放行、攔貨與停機仍依現場 SOP，模型沒有執行這些動作。
來源：notebooks/SoIC_Bonding_01_EDA.ipynb，models/model_metadata.json。

## Slide 3
與 3DAS Process Engineer 的連結
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
03
職務內容 | 專題證據 | 延伸工作
製程改善 | 區間與非線性風險分析 | 實驗驗證候選假設
設備與日常維持 | 機台、時間分層觀察 | 加入腔體、配方與維修紀錄
SPC／DOE | 方法銜接規劃 | 管制圖與核准實驗
Python／溝通 | 模型、雙語文件與版本 | 跨團隊問題追蹤
Notes: 製程工程應用涵蓋製程開發與維持、設備排查、跨部門溝通與 SPC／DOE，Python 與模型分析可提供資料支持。
每個分析步驟對應到一個工程問題，並保留證據層級，現有成果支持資料分析，現場操作與量產改善需額外驗證。
雙語技術文件與交接方法可支持跨廠協作，現場責任依實際作業規範確認。
來源：使用者提供的 2027預聘_SoIC AP7P2(嘉義) & SoIC AZ(美國) 3DAS Process Engineer 職缺文字。

## Slide 4
資料範圍與工程定義
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
04
100,000 筆紀錄，4,000 批次，3 台機台
資料類型 | 內容 | 用途
製程摘要 | 溫度平均值、溫度標準差、壓力、時間 | 模型輸入
加工前與設備狀態 | 對準誤差、粒子數、維修後加工次數 | 模型輸入
追溯與品質 | 晶圓、批次、機台、時間與缺陷標籤 | 分層、切分與評估
物理單位與缺陷判定未定義，真實製程解讀前需補齊
Notes: 資料有十萬筆，代表模擬晶圓加工紀錄，包含四千批次與三台機台，缺陷率為百分之十點零四六。
七個數值特徵構成模型輸入，編號與時間供追溯及資料切分。
溫度、壓力、時間與對準誤差的物理單位尚未記錄，粒子數的量測面積和門檻也未知，因此不能把數值當成真實配方。
來源：data/synthetic_bonding_data.csv，models/model_metadata.json。

## Slide 5
時間與批次切分
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
05
資料集 | 紀錄／批次 | 缺陷率 | 用途
訓練 | 70,000／2,800 | 8.19% | 學習模型與前處理
驗證 | 15,000／600 | 11.02% | 比較模型與政策
測試 | 15,000／600 | 17.71% | 固定版本評估
較晚期間缺陷率上升，時間順序是評估的重要條件
Notes: 資料依批次最早時間排序，分成七成訓練、一成五驗證與一成五測試，並檢查各集合的時間範圍沒有重疊。
訓練資料決定模型參數，驗證集比較模型與政策，測試集評估固定版本。
同批次不跨集合可降低批次相似性造成的評估偏差，但全期間 EDA 已先看過，因此正式確認仍需要新期間資料。
來源：notebooks/SoIC_Bonding_01_EDA.ipynb，results/final_evaluation.csv。

## Slide 6
探索性分析的工程線索
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
06
觀察 | 可提出的問題 | 證據限制
溫度／壓力／時間呈 U 形 | 哪些區間值得查核？ | 需控制其他條件
對準誤差增加，缺陷率上升 | 量測與對位校正是否變化？ | 需要設備與量測證據
TOOL_C 缺陷率 13.46% | 產品、配方或時段是否不同？ | 未隔離設備因果
後期缺陷率上升 | 維修、材料或製程條件是否改變？ | 趨勢圖尚非 SPC
Notes: 參數分組圖以組內中位數作為 X 軸，缺陷比例作為 Y 軸，因此點代表一組紀錄。
溫度、壓力與時間呈 U 形，Spearman 只檢查單調方向，接近零仍可能存在非線性關係。
TOOL_C 的缺陷率較高，可形成調查範圍，但仍需核對產品與時段，機台差異無法直接等同設備故障。
來源：notebooks/SoIC_Bonding_01_EDA.ipynb，固定 CSV 的分組結果。

## Slide 7
基準模型的門檻取捨
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
07
Chart: 
| 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50
Precision | 0.16845 | 0.23191 | 0.30246 | 0.37831 | 0.49827 | 0.62191 | 0.708
Recall | 0.88627 | 0.73079 | 0.61041 | 0.51059 | 0.34846 | 0.21295 | 0.10708
門檻 0.50
250 次警報
Recall 10.7%
門檻 0.10
5,209 次警報
Recall 73.1%
X 軸為機率門檻，這頁屬於 Logistic Regression
Notes: 這頁數值來自 Logistic Regression 驗證集，門檻改變的是警報規則，模型分數與排序沒有改變。
從零點五降到零點一，Recall 從百分之十點七升到七十三點一，警報從兩百五十筆增加到五千兩百零九筆，漏判減少的同時需要更多檢查。
接著固定相同檢查量比較模型，才能評估排序方法本身的差異。
來源：results/threshold_comparison_logistic.csv。

## Slide 8
同樣檢查 3,000 筆，多涵蓋 268 筆缺陷
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
08
Chart: 
| Logistic Regression | Gradient Boosting
涵蓋缺陷數 | 958 | 1226
Recall
58.0% 提升至 74.2%
AP
0.421 提升至 0.593
相同容量，衡量風險排序的改善
Notes: 兩個模型都使用相同七個數值特徵，在同一份驗證集各選風險最高的三千筆。
Logistic Regression 涵蓋九百五十八筆缺陷，梯度提升樹涵蓋一千兩百二十六筆，差距為兩百六十八筆，未涵蓋缺陷從六百九十五筆降到四百二十七筆，相對下降百分之三十八點六。
這是選取成效，尚未證明製造缺陷生成率、良率或成本改善，非線性表達能力是合理改善機制，尚未量化各機制貢獻。
來源：results/model_comparison.csv。

## Slide 9
測試集，20% 檢查量涵蓋 72.5% 缺陷
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
09
實際結果 | 未選入檢查 | 選入檢查
無缺陷 | 11,270 | 1,073
有缺陷 | 730 | 1,927
Precision 64.2%，Recall 72.5%
未選中紀錄仍有 6.08% 缺陷，放行依既有品質規範
Notes: 測試集有一萬五千筆紀錄，其中兩千六百五十七筆有缺陷，模型選出三千筆，其中一千九百二十七筆有缺陷，一千零七十三筆沒有缺陷。
剩下的一萬兩千筆仍有七百三十筆缺陷，所以未警報不能被視為合格放行證據。
若隨機選三千筆，預期涵蓋五百三十一點四筆，模型約為其三點六三倍，這是缺陷濃度提升，尚未換算工時與成本。
來源：results/final_evaluation.csv，算式 1927/(3000*2657/15000)。

## Slide 10
跨期間評估與缺陷率變化
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
10
Chart: 
| Validation | Test
Recall at top 20% | 0.74168 | 0.72525
缺陷率
11.02% 至 17.71%
測試 AP 0.756
測試 ROC-AUC 0.912
單一時間切分，尚未證明量產穩定性
Notes: 驗證 Recall 為百分之七十四點二，測試為七十二點五，相差一點七個百分點，固定容量的涵蓋率在這次較晚期間仍接近。
測試缺陷率從百分之十一點零二上升到十七點七一，這會影響 Precision 與 AP，不能把兩者上升全部解讀成模型泛化改善。
ROC-AUC 由零點八八七升到零點九一二，提供排序判別的補充證據，仍需更多窗口與 lot-aware 不確定性估計。
來源：results/final_evaluation.csv。

## Slide 11
模型依賴的參數
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
11
Chart: 
| 對準誤差 | 平均溫度 | 加工時間 | 平均壓力 | 粒子數 | 溫度波動 | 維修後次數
AP decrease | 0.32366 | 0.20899 | 0.14594 | 0.076539 | 0.036939 | 0.004595 | 0.003604
Y 軸為 AP 下降量，代表模型依賴程度，因果仍需驗證
Notes: 置換重要性固定模型，將驗證集一個欄位打亂五次，以 AP 下降量衡量依賴程度。
對準誤差最大，平均溫度與加工時間其次，原本 AP 約零點五九三，打亂對準誤差後約降到零點二六九。
相關特徵可能共用資訊，所以低重要性不代表物理上不重要，數值也不能加總成因果貢獻，誤差線僅反映打亂重複的波動。
來源：results/permutation_importance.csv。

## Slide 12
參數變化與模型預測反應
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
12
曲線描述模型反應，低點與轉折尚非製程窗口或失效門檻
Notes: 這張圖將每筆驗證紀錄的一個參數替換成指定值，再平均預測機率，範圍是第五到第九十五百分位。
對準誤差增加時模型風險上升，平均溫度與加工時間呈 U 形，這解釋了模型學到的形狀。
假設替換可能形成少見組合，輸出也未校準，因此低點不能當成最佳配方或工程規格。
來源：images/04_partial_dependence.png，notebooks/SoIC_Bonding_01_EDA.ipynb，原始分析圖保留為影像。

## Slide 13
設備異常的追查與復歸
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
13
工作階段 | 確認內容 | 交付物
資料與範圍 | 單位、標籤、機台、產品及配方 | 受影響範圍表
物理證據 | 校正、警報、粒子與維修歷史 | 候選原因與證據
處置與分工 | 現場 SOP、Owner 與升級條件 | 行動與完成條件
復歸確認 | 獨立量測及後續加工結果 | 復歸與追蹤紀錄
Notes: 若高分紀錄集中在某台設備或某時段，需要先核對資料與量測，再分層產品、配方、腔體與維修事件，避免把資料異常當成物理故障。
對準誤差可以引導查核校正與量測，粒子數可引導查看量測面積與設備維護證據，具體原因仍依現場量測與設備紀錄確認。
Owner 記錄假設、證據、下一步與完成條件，設備、製程、良率與量測團隊各自提供脈絡，技術員依核准 SOP 執行，處置後用後續量測確認復歸。
來源：README.zh-TW.md 第十三節，應用規劃尚未導入。

## Slide 14
SPC 延伸規劃
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
14
已完成描述性趨勢，正式 SPC 尚待實作
先確認量測、穩定基準與合理子群，再選擇管制圖
缺陷比例可評估 p-chart，需檢查群聚與過度離散
管制界限與規格用途不同，目前無 Cpk 合格結論
Notes: 目前筆記本只有描述性趨勢圖，沒有正式管制界限或 out-of-control 規則。
若要加上 SPC，需要先確認量測系統、穩定基準與合理子群，再依資料性質評估缺陷比例 p-chart 或連續量測管制圖，批次群聚、時間相依與過度離散也要檢查。
管制界限描述基準變異，規格界限來自工程要求，兩者不可混用，資料沒有規格與穩定性確認，因此沒有 Cpk 結論。
來源：NIST https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc31.htm，README.zh-TW.md 第十四節，以下屬規劃。

## Slide 15
DOE 延伸規劃
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
15
設計要素 | 候選方向 | 執行前確認
因素與反應 | 溫度／時間設定，明確品質量測 | 單位、可控性及核准範圍
效應估計 | 交互作用與曲率 | 設計能辨識所需效應
干擾與重複 | 機台／批次區集與執行順序 | 實驗單位、獨立重複及精度
工程接受 | 效果大小與復驗條件 | 量測系統與安全規範
Notes: DOE 的目標是驗證因素變化對品質的影響，模型只協助形成與排序假設。
溫度與時間可在實際步驟、單位與核准範圍確認後作為候選因素，設計應依目標估計交互作用與曲率，並考慮機台與批次的區集、隨機化、獨立重複及精度。
對準誤差是觀測量，若沒有定義可控制且安全的介入，不能當作任意可設的 treatment，同批多片也未必是獨立重複。
來源：NIST https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm 及 https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm，以下屬規劃。

## Slide 16
嘉義與 AZ 的技術交接
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
16
共同定義，對齊欄位單位、缺陷分類與量測流程
當地驗證，確認設備、配方與產品差異
交接紀錄，保留版本、異常範圍與復歸證據
跨時區協作，列明 Owner、待確認事項與完成條件
Notes: 職缺提供嘉義受訓後赴 AZ 的工作情境，跨廠交接需要將單位、品質定義與設備配方脈絡統一，再用當地資料確認模型適用性。
交接內容包含中英文欄位字典、版本、異常案例與復歸紀錄，跨時區交接明確標示目前狀態、待確認事項、Owner 與完成條件。
文件與方法能支持交接，當地設備與配方條件仍需驗證。
來源：使用者提供職缺，README.zh-TW.md 第十六節，跨廠工作流程為規劃。

## Slide 17
證據範圍與下一個驗證階段
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
17
目前證據，模擬資料上的排序成效與模型解釋
先補定義，確認單位、步驟與品質標籤
再做驗證，加入新期間、機台與產品資料
後續導入，影子模式、責任分工與核准實驗
Notes: 目前已完成的是模擬資料分析、模型比較與解釋，尚未有量產導入或配方改善的證據。
需要先補齊單位與標籤定義，取得授權且具代表性的真實資料，再評估更多期間、機台與產品，確認分數校準和缺陷遺漏代價。
影子模式應維持原有品質規則，經證據與權責確認後再討論調整作業，SPC 與 DOE 的實作也是後續驗證的一部分。
來源：README.zh-TW.md 第十九節，results/final_evaluation.csv。

## Slide 18
附錄，指標與分母
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
18
指標 | 測試集計算 | 意義
Precision | 1,927 ÷ 3,000＝64.2% | 檢查命中率
Recall | 1,927 ÷ 2,657＝72.5% | 缺陷涵蓋率
Residual rate | 730 ÷ 12,000＝6.08% | 未選中群的缺陷率
Lift | 64.2333% ÷ 17.7133%＝3.63 | 相對隨機選取的濃度
Notes: Precision 的分母是選中紀錄數，Recall 的分母是所有缺陷數，兩個百分比回答不同問題。
Lift 用選中紀錄的缺陷率除以整體缺陷率，描述相對隨機選取的濃度，AP 和 ROC-AUC 都不是答對比例。
來源：results/final_evaluation.csv，指標依程式實作定義。

## Slide 19
附錄，技術問題與結果解讀
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
19
追問 | 回答依據
能否宣稱良率提升？ | 目前是排序增益，需改善後量測才能驗證良率
對準誤差是否最大根因？ | 模型依賴度最高，物理因果需額外證據
能否放行未警報紀錄？ | 清單外仍有 730 筆缺陷，放行依品質規範
SPC／DOE 做到哪裡？ | 已有銜接規劃，正式管制與實驗尚未執行
Notes: 目前證據是選取清單集中更多缺陷，良率改善需要處置後的獨立結果。
對準誤差是模型依賴度最高的參數，物理根因尚需量測與實驗確認。
未選中紀錄仍有缺陷，品質政策需要依規範決定。
來源：README.zh-TW.md 第十七節。

## Slide 20
附錄，重現方式與英文說明
模擬資料研究，尚未完成真實製程驗證
20
GitHub 與 Colab，保存固定資料、模型及結果
On a synthetic chronological test set, selecting the
highest-risk 20% covered 72.5% of defects,
with 64.2% precision.
結果表與模型版本可追溯，真實製程資格仍需驗證
Notes: 可從 GitHub 首頁開啟 Colab，下載固定 CSV 後上傳，依序執行分析格，結果表、模型與圖都在儲存庫。
英文表述可以說：On a synthetic chronological test set, selecting the highest-risk twenty percent covered seventy-two point five percent of defects, with sixty-four point two percent precision. This supports inspection prioritization, with real-process qualification still required.
資料生成原始碼未保存，固定 CSV 能重現分析輸入，模型載入需要可信來源與版本相容。
來源：https://github.com/chelsietao/soic-bonding-quality-risk-prediction，models/model_metadata.json。